## Slide 1
Flow Revision Management for
Software-Defined Networks
PRESENTING: ZEEV MELUMIAN & KARIN BENSON

## Slide 2: עיקרי ההרצאה
    הצגת Git והבעיות האפשריות משימוש לא חכם של המשתמש
    נבין כיצד עובד פרוטוקול OpenFlow
    נציג כיצדGit-flow עובד - נרחיב בעזרת מושגים מעולם ה-Git ועולם ה-OpenFlow
    יתרונות וחסרונות
    הרחבה\ שיפור

## Slide 3: הצגת GIT
מערכת לניהול בקרת גרסאות שמאפשרת ביזור של העבודה בקרב משתמשים שונים.
המערכת מבדילה בין המאגר של המשתמש לבין המאגר המרכזי שנמצא ע"ג השרת.
היתרונות בכלי הנ"ל: מאפשר מקביליות בעבודה, ומרחב לשיתוף קוד.
בנוסף Git מאמץ את גישת הOpen-Source שנותנת אופציה לציבור להתערב ולשפר פרויקט קיים ("לקחת את העניינים לידיים")

## Slide 4
ניהול שגוי ולא חכם של מאגר - GIT
  איפה הקוד?
  איפה המסמכים?
  מה קיים בתיקיית trunk ?
למעשה ללא ידע קודם לעולם לא היינו יכולים לנחש שהקוד עוסק בכתיבתframework מבוסס Angular המיועד לרשת הדארקנט (Onion)

## Slide 5: - GIT שימוש לא נכון ב-BRANCH
קושי במעקב אחר תהליך הפיתוח - איפה הבראנץ' המרכזי?
קושי של מנהל המוצר להבחין בין הסתעפויות שונות.
קושי לעמוד היכן יש לצרף הסתעפות \ ענף נוסף.
אפשרות של "איבוד קוד" וחזרה על מנגנונים קיימים
כתוצאה מאי בהירות על אפיקי הפיתוח.
"Portalפיתוח" עבור המשחק " Valve" מאגר ראשוני של חברת
Notes: Unityתצוגת מערכת של

## Slide 6: מה זה קונפליקט בגיט?

## Slide 7
מסתמן כי על אף היתרונות שgit- וGITHUB מציעות למשתמש, העדר היצמדות לכללי בסיס והתניית פתרונות לקונפליקטים שונים, יכולים להוביל לשימוש בעייתי בתוכנה.
פתרון : GITFLOW

## Slide 8: GIT - הליך עבודה
סביבת העבודה
Staging אזור ה
Local Repository
Remote Repository
התיקייה במחשב בה
נערוך את הקוד
אזור בו נשמרים שינויים בקבצים
לפני ההחתמה
אזור במחשב המייצג את המאגר שלנו
כפי שהוא מיוצג במערכת גיטהאב
מאגר הפרויקט שלנו
Github בשרת
פקודות יסוד בגיט

## Slide 9
סביבת העבודה
Staging אזור ה
Local Repository
Remote Repository
התיקייה במחשב בה
נערוך את הקוד
אזור בו נשמרים שינויים בקבצים
לפני ההחתמה
אזור במחשב המייצג את המאגר שלנו
כפי שהוא מיוצג במערכת גיטהאב
מאגר הפרויקט שלנו
Github בשרת
פקודות יסוד בגיט
git clone
GIT - הליך עבודה

## Slide 10
סביבת העבודה
Staging אזור ה
Local Repository
Remote Repository
התיקייה במחשב בה
נערוך את הקוד
אזור בו נשמרים שינויים בקבצים
לפני ההחתמה
אזור במחשב המייצג את המאגר שלנו
כפי שהוא מיוצג במערכת גיטהאב
מאגר הפרויקט שלנו
Github בשרת
פקודות יסוד בגיט
git clone
git add
GIT - הליך עבודה

## Slide 11
סביבת העבודה
Staging אזור ה
Local Repository
Remote Repository
התיקייה במחשב בה
נערוך את הקוד
אזור בו נשמרים שינויים בקבצים
לפני ההחתמה
אזור במחשב המייצג את המאגר שלנו
כפי שהוא מיוצג במערכת גיטהאב
מאגר הפרויקט שלנו
Github בשרת
פקודות יסוד בגיט
git clone
git add
git commit
GIT - הליך עבודה

## Slide 12
סביבת העבודה
Staging אזור ה
Local Repository
Remote Repository
התיקייה במחשב בה
נערוך את הקוד
אזור בו נשמרים שינויים בקבצים
לפני ההחתמה
אזור במחשב המייצג את המאגר שלנו
כפי שהוא מיוצג במערכת גיטהאב
מאגר הפרויקט שלנו
Github בשרת
פקודות יסוד בגיט
git clone
git add
git commit
git push
GIT - הליך עבודה

## Slide 13: GIT - הליך עבודה
סביבת העבודה
Staging אזור ה
Local Repository
Remote Repository
התיקייה במחשב בה
נערוך את הקוד
אזור בו נשמרים שינויים בקבצים
לפני ההחתמה
אזור במחשב המייצג את המאגר שלנו
כפי שהוא מיוצג במערכת גיטהאב
מאגר הפרויקט שלנו
Github בשרת
פקודות יסוד בגיט
git clone
git add
git commit
git push

## Slide 14
סביבת העבודה
Staging-אזור ה
Local Repository
Remote Repository
התיקייה במחשב בה
נערוך את הקוד
אזור בו נשמרים שינויים בקבצים
לפני ההחתמה
אזור במחשב המייצג את המאגר שלנו
כפי שהוא מיוצג במערכת גיטהאב
מאגר הפרויקט שלנו
Github בשרת
פקודות יסוד בגיט
git pull
git fetch
git merge
GIT - הליך עבודה

## Slide 15: נראה דוגמא
קישור

## Slide 16
Controller
Switch 1
Switch 2
Switch 3
Port 1
Port 2
Port 3
action | data | dst | src
action | data | dst | src
action | data | dst | src
- הליך עבודהOpenFlow
Data: 80 src: 0
Dst: 2

## Slide 17
Controller
Switch 1
Switch 2
Switch 3
- הליך עבודהOpenFlow
Port 1
Port 2
Port 3
Data: 80 src: 1
Dst: 2
action | data | dst | src
action | data | dst | src
action | data | dst | src

## Slide 18
Controller
Switch 1
Switch 2
Switch 3
Port 1
Port 2
Port 3
action | data | dst | src
Data=60 & send | * | 2 | *
Data: 60 src: 1
Dst: 2
action | data | dst | src
action | data | dst | src
- הליך עבודהOpenFlow

## Slide 19
Controller
Switch 1
Switch 2
Switch 3
Port 1
Port 2
Port 3
action | data | dst | src
Data=60 & send | * | 2 | *
Data: 60 src: 1
Dst: 2
action | data | dst | src
action | data | dst | src
- הליך עבודהOpenFlow

## Slide 20: GitFlow
בתצורת העולם של הGitFlow ישנם שני אופציות – שהשרתGitFlow ימצא על גבי הswitch (האישי) או שהשרת GitFlow ימצא על גבי הController, אנו נעדיף את האופציה השנייה כיוון שאנו מניחים שהswitch נחות חומרתית ("רק ברזל") והשכל והכוח נמצאים בController.
השרת GitFlow מקבל פקודות בפרוטוקול GitFlow (או פרוטוקול git תאורטית) ומסוגל "להתאים" אותם לתצורת מערכת שמגודרת מראש שהיא יותר נכונה, אוטונומית ואפקטיבית יותר.

## Slide 21: איפה ממוקם GitFlow
GitFlow כאן נמצא שרת ה
SDN רכיב ה
לתקשורת עם הסוויצ'ים, מתוקשר באמצעות התוכנה GitFlow ומעדכן את השרת
Git שרת ה
SDN רכיב ה
שאחראי על התקשורת בין המאגר המקומי של הלקוח לבין המאגר של שרת GitFlow ה

## Slide 22: סידור תיקיות GitFlow

## Slide 23: סידור בראנצ'ים GitFlow

## Slide 24: פתרון לקונפליקט של מיזוג - איך פותרים?
הוסף את כל הsnapshotים שהתווספו לשרת הGitFlow (שעדיין לא הועלו לשרת הגיט) לרשימה
עבור כל על אחד מהם, ועבור כל אחד
  בדוק אם יש קונפליקט בין הsnapshot שהשרת מחזיק לבין מה שאנו מעלים
  אם לא קיים קונפליקט – השרת מקבל את הsnapshot הנ"ל
  אחרת (כאשר יש קונפליקט)
    נאתר את השטח הבעייתי בקרב הcommitים
      אם השינויים שלנו זהים – זה מה שיעלה "למעלה"
      אחרת – אני מחליט ע"פ מדיניות והגדרות את מי לקבל (יתכן ונמזג את שניהם!)
...
תייצר את קובץ בשם "1"
שורה 3 -> ל"שלום"
תייצר את קובץ בשם "1"
שורה -> 3 ל"ים"
קובץ בשם "1" כבר קיים, לא נוכל
לייצר אחד נוסף באותו השם, לכן לא נקבל את ההוראה של ייצור קובץ חדש.
בשלב הראשוני המאגר שלנו ריק, לכן אין קונפליקטים ונקבל את שני ההוראות.
ואילו, ההחלטה אם להשאיר את שורה 3 "שלום" או לשנות ל"ים" או למזג ("שלום ים") היא ע"פ מדיניות בלבד
בתחילת תהליך העבודה – המאגר ריק
git הוראות לשרת
GitFlow הוראות משרת

## Slide 25: יתרונות וחסרונות
הGitFlow הוא הרבה יותר אוטונומי, ולמשמש יש פחות התערבות במנגנון הגיט ולכן הסביבה מרגישה יותר אוטומטית ונוחה מאשר סביבת גיט הרגילה.
עקב חלקות הפרדת הסמכויות בתקשורת בין שרת הGit לבין המשתמשים מאפשרת עבודה יעילה יותר ומקצועית יותר, ואפילו סביבה יותר מאובטחת בה השינויים נשמרים ע"ג שרת מרכזי לפני שנשלחים לשרת הGit וניתן לאבחן אותם ולבדוק אותם שלב לפני (בשונה מהשימוש הסטנדרטי בGithub).
למרות זאת, יתכן שבאמצעות החוקים נצליח להכשיל את אבטחת המערכת, פשוט נייצר חוק שעבור כל Commit נעשה העתק במאגר של מתחרה, ובכך נביא לו בלי לשים לב ובלי ידיעתנו בצורה אוטונומית של הGitFlow את תהליך הפיתוח שלנו ומאגר הפיתוח שלנו – שזה יהווה חסרון טקטי.
עקב חסרון האבטחה המצוין למעלה – אנו אוגרים metadata על הפעולות, מי ביצע אותן וכו' כדי שנוכל לדעת "את מי להאשים" ולאבחן את הגורמים הבעייתיים ביותר קלות.

## Slide 26: שיפור שלנו לגיטפלו - צמצום פניות מיותרות לשרת הגיטהאב
בעת זיהוי של שינוי זהה של עבור אותו קובץ, בקרב משתמשים שונים, נציע שהקונטרולר יבצע סנכרון לשרת הגיטהאב בשעות מסוימות על מנת להפחית את כמות הפניות לשרת. במידה וצד שליש יצטרך את השינויים, הוא יפנה לקונטרולר שמחזיק את הגרסה העדכנית ביותר.